## Slide 1
FEATURES
-고성능 오디오 입출력
-다양한 DSP 기능
-입출력 레벨 미터 표시
-전면 인터페이스(OLED 및 제어 버튼)를 통한 장비 제어
-프리셋(Preset) 및 장비 잠금 기능
-GUI 원격 제어 기능
-설치 공간 절약
-접점 입력
KN-DSP-4.8
KOOON Audio l 160-1, Jong-ro, Jongro-gu, Seoul l Rep. of Korea
Tel 02.3493.9982 l www.kooon-audio.com
PRODUCT
- we connect sound to the community -
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Audio processing
AD/DA conversion : 24bit
Sampling frequency : 96kHz
Signal processing : 32bit floating point
Propagation delay : < 3ms
A/D Dynamic range : < 118dB
D/A Dynamic range : < 118dB
Dynamic range (Input to Output) : > 108dB, A-weighting filter
Headroom : 20dB
Frequency response : ±0.5dB, 20Hz ~ 20kHz
THD : < 0.005 % @ 1 kHz, Rated output level
Crosstalk : < -90dB @ 20Hz ~ 20kHz
CMRR : > 40dB @1kHz
Analog Audio Input
Input : Balanced Line
Connector : Female XLR
Input impedanc : > 10kΩ
Nominal level : +4dBu
Max input : +24dBu
Analog Audio Output
Output : Balanced Line
Connector : Male XLR
Load impedance : > 2kΩ
Source impedance : < 100Ω
Nominal level : +4dBu
Max output : +24dBu @THD 0.5%
General
Ethernet : 1 Port, RJ45, 100/1000BASE-TX
사용온도 : -10℃ ~ 40℃
사용전원 : AC 120-240V, 50/60Hz, 0.3A
소비전력 : < 20W
중량(세트) : 3.5kg
외형(세트) : 482(W) x 44(H) x 318(D)mm
ImP